## Slide 1: 入库流程
入库流程关键点1
入库流程关键点2

## Slide 2: 出库流程
出库流程关键点1
出库流程关键点2

## Slide 3: 准备工作
画面常见按钮介绍
增加新数据
编辑修改数据
删除数据
刷新新数据
重新下发任务
取消任务
结束或是完成任务
重置

## Slide 4: 准备工作
搜索工字轮
1.点击搜索按钮
2.选择搜索条件，即模糊查找
3.输入该组轮子中的任一轮子的条码
4.点击过滤按钮，得到需要的轮子信息

## Slide 5: 输送机消息
查看来自现场设备的消息
刚才扫描到轮子信息

## Slide 6: 输送机消息
查看轮子去向异常口的原因
条码xxxxxx已存在
两个轮子类型不一致
MES中没有轮子信息
查看轮子打到异常口的原因

## Slide 7: 输送线源任务操作界面
重发任务
取消任务
完成任务

## Slide 8: 输送线源任务操作界面
主要用途
对出库入库的输送线任务进行管理
主要操作
重发任务
取消任务
结束完成任务
适用位置
P1104（条码扫描处）
P1146（入包装间处）
适用场景
轮子停在P1104不前行
P1146（入包装间处）

## Slide 9: 输送线源任务操作界面
故障描述
轮子停在条码扫描处不前行，如左边图片所示
初步判断
请确认设备是否有报警，观察报警灯或是查看触摸屏上是否有报警信息
检查输送线与上位机通讯是否异常
判断是否触发了异常模式
情况分析
在输送线消息界面，通过前面介绍的搜索轮子方法，查看是否可以找到前面的轮子信息
解决办法：1.等待通讯恢复 2.手动将轮子打到异常口，之后搬到条码扫描口再试
场景一
情况一
情况二
在输送线源界面，通过前面介绍的搜索轮子方法，查看是否可以找到下发给输送线的源任务
解决办法：1.如果有的话，重新下发一次任务即可2.手动将轮子打到异常口，之后搬到条码扫描口再试

## Slide 10: 输送线源任务操作界面
故障描述
轮子停在进入包装间等待区不前行，如左边图片所示
可能原因
轮子到达如图位置后，输送线给立体库的上位发送任务完成信号，告知到达如图位置的轮子信息，然后立体库上位机将轮子信息写入包装间上位机的数据库，包装间上位机将信息发给包装将的入库线体，包装间的入库线体给立体库的输送线体发允许信号，然后轮子进入包装间。
场景二
工作流程解析
检查包装间设备运行情况，上位机程序，机械设备报警等
在输送线源任务中，搜索该组轮子信息，判断任务状态，其中状态信息是：Release或者是Active说明上位机已经下发任务了，但是没有收到完成信号；Completed说明收到了完成信号

## Slide 11: 输送线源任务操作界面
故障解决步骤
状态是Release或是Active
清除包装间的故障
场景二
包装间故障
通过输送线源任务界面，模拟发送输送线任务结束。
步骤：
在输送机源任务中找到该组轮子
选中该组轮子，点击结束完成任务按钮
观察轮子是否运动
状态是Completed
通过输送线源任务界面，模拟发送输送线任务结束。
步骤：
在输送机源任务中找到该组轮子
选中该组轮子，点击结束完成任务按钮
观察轮子是否运动，正常情况下，轮子会依次正常入包装间
如果还是没有动的话，再尝试一次，失败的话，只能将实物轮子移走到异常口出货区，在动力柜处的触摸屏上，将1146处的状态清空

## Slide 12: 堆垛机源任务操作界面
重发任务
取消任务
完成任务

## Slide 13: 堆垛机源任务操作界面
主要用途
对出库入库的堆垛机任务进行管理，当出现异常情况后紧急进行问题处理
主要操作
重发任务
取消任务
结束完成任务
适用位置
入库
出库
适用场景
入库任务已经下发，但是堆垛机没有执行
出库任务已经下发，但是堆垛机没有执行
堆垛机处理完故障后，手动进行了入库出库操作后，在上位机软件上进行任务状态的重置

## Slide 14: 堆垛机源任务操作界面
故障描述
轮子被输送至入库顶升台处，但是堆垛机不过来接货，如左边图片所示
初步判断
通过堆垛机报警灯和触摸屏上的提示信息，确认堆垛机是否有故障，导致在升降台处停留的轮子任务没有被执行
在堆垛机源任务中，查看该组入库轮子的任务情况，根据状态信息进行判断，即Status，
  Create：任务创建但是没有下发；
  Release/Active：任务创建并且已经下发；
  Completed：堆垛机完成任务并反馈给了上位机。
请确认该堆垛机是否存在没有完成的出入库任务，即任务状态Status不是Completed的。设计原理是，堆垛机一次只能完成一个任务，下次任务下发的前提是需要等待前一次任务完成。正常情况是，系统自动完成，异常情况下需要人工干预。
场景一

## Slide 15: 堆垛机源任务操作界面
故障解决
首先，排除堆垛机的问题。如果确认需要人工干预，手动放货后，需要手动在上位机软件上干预，否则的话，很容易对后续的任务执行会造成影响
其次，根据状态值Status进行故障解决
  Create：任务创建了，但是没有下发，说明可能有未完成的任务阻止了该任务的下发。在堆垛机源任务中，找到该堆垛机是否有未完成的任务，完成即可。
  Release/Active：筛选出该组轮子对应的堆垛机源任务，重发任务即可。
再次，如果有堆垛机上有轮子由于故障没有放成功的话，首先应该先消除该故障，试堆垛机的情况决定操作
  如果堆垛机故障消除后，堆垛机可以自动执行未完成的任务话，任务将会自动完成
  如果堆垛机需要人工操作完成将货物放到货架上的话，需要手动完成任务。
场景一
先筛选然后注意对应的堆垛机

## Slide 16: 堆垛机源任务操作界面
故障描述
包装间下了出库任务后，堆垛机不到货架上去取货，如左边图片所示
初步判断
通过堆垛机报警灯和触摸屏上的提示信息，确认堆垛机是否有故障，导致堆垛机取货任务没有被执行
在堆垛机源任务中，查看该组出库轮子的任务情况，根据状态信息进行判断，即Status，
  Create：任务创建但是没有下发；
  Release/Active：任务创建并且已经下发；
  Completed：堆垛机完成任务并反馈给了上位机。
请确认该堆垛机是否存在没有完成的出入库任务，即任务状态Status不是Completed的。设计原理是，堆垛机一次只能完成一个任务，下次任务下发的前提是需要等待前一次任务完成。正常情况是，系统自动完成，异常情况下需要人工干预。
场景二

## Slide 17: 堆垛机源任务操作界面
故障解决
首先，排除堆垛机的问题。如果确认需要人工干预，手动取货放到出库顶升台后，需要手动在上位机软件上干预，否则的话，很容易对后续的任务执行会造成影响
其次，根据状态值Status进行故障解决
  Create：任务创建了，但是没有下发，说明可能有未完成的任务阻止了该任务的下发。在堆垛机源任务中，找到该堆垛机是否有未完成的任务，完成即可。
  Release/Active：筛选出该组轮子对应的堆垛机源任务，重发任务即可。
再次，如果有堆垛机上有轮子由于故障没有放成功的话，首先应该先消除该故障，试堆垛机的情况决定操作
  如果堆垛机故障消除后，堆垛机可以自动执行未完成的任务话，任务将会自动完成
  如果堆垛机需要人工操作完成将货物放到货架上的话，需要手动完成任务。
场景二
先筛选然后注意对应的堆垛机

## Slide 18: 库存管理界面
主要作用
查看和管理库存情况
主要操作
删除有问题的库存轮子，同时释放对应的库位信息
操作步骤
通过过滤，找到需要删除的一组轮子
点击删除按钮
点击确认删除
完成删除
1.找到要删除的轮子信息
点击删除按钮
确认删除

## Slide 19: 参数修改操作界面
库位分配策略
基于二期多台堆垛机的情况，从资源利用率和效率角度出发，现设计出两种库位分配策略，分别是：
单一模式
  往某个巷道对应的库位上放一组轮子，直到该巷道对应的库位没有可用的空间后，接着往下一个巷道的库位上放轮子
  如果在存放过程中，该巷道对应的设备有问题，比如堆垛机，将不再往该巷道对应的库位上放轮子了；如果故障得以解决，下次分配库位还会继续往该巷道分配
轮询模式
  一次往一个巷道对应的库位上放一组轮子
  如果期间，某个巷道对应的设备出现问题，将不会往该巷道对应的库位上放轮子，直到该故障解除

## Slide 20: 参数修改操作界面
如何选择库位分配策略
单一模式
轮询模式

## Slide 21: 新增界面操作
批量异常出库
输入条码，查询指定的轮子
选择批量异常出库的轮子
点击按钮，执行异常出库操作

## Slide 22: 新增界面操作
批量异常出库
几个主要问题如下：
批量异常出库的轮子是一组，即两个轮子，无法实现单个轮子出库
批量异常出库的口是1147
建议正常出库和包装间出库不要同时操作

## Slide 23: 新增界面操作
工字轮同步（人工置物）
双击需要同步的位置
点击查询，查询目前在系统中记录的未完成输送线任务的工字轮信息
选择需要同步的工字轮
点击提交，完成整个过程

## Slide 24: 新增界面操作
工字轮同步（人工置物）过程中触摸屏状态变化
将实物工字轮放到1112位置，轮子一定要挡住1109位置的光电，触摸屏1109位置会变成红色
在上位机上完成操作后，1109位置的状态会变成绿颜色的，轮子会在纤体上移动到站台上，然后入库的

## Slide 25: 新增界面操作
工字轮同步（人工置物）注意问题
要同步的轮子一定是在本系统中出现的，即在1104处被扫码过且分配了库位的轮子，外来的轮子是无法从本系统中选择出来的。确保在上位机上操作的时候，轮子信息一定要与实物上标签的二维码信息一致
实物轮子一定要挡住要同步区域的光电
同步原理是：会将之前轮子的输送线源任务取消，清除分配的库位，然后创建新的输送线源任务。如果在用条码查询过程中，会查到两条记录，不必奇怪。注意，两条记录的源地址是不一样的，只要是看到源地址是1104就意味着是从1104扫条码得到的，而其他是同步得到的。
目前同步支持入库和出库。但是位置是由要求的，入库只支持主线上的位置，出库只支持1145。

## Slide 26: 新增界面操作
库位3D信息显示
选择巷道查看对应的库位信息

## Slide 27: 新增界面操作
取消位置预约信息